封面

WONDERSHINELOGO

使用说明

腕上见专业时计（成都）商贸有限公司

扉页

WONDERSHINELOGO

世间美好于腕间可见
AS ABOVE SO BELOW

引言
尊贵的顾客
感谢您选择WONDERSHINE腕上见品牌腕表，腕表是精密的计时仪器，您在使用腕表前请详细阅读此说明书。
请妥善保管好您的保修卡、购表发票以便后续享受售后服务时使用，腕上见品牌腕表为您提供及时，便捷，优质的售后服务。
您在使用过程中有任何问题，欢迎拨打腕上见品牌腕表客服热线400-028-0772，电商服务专线400-028-0772,我们将竭诚为您服务。
更多售后服务功能及手表调校方式请关注“腕上见wondershine"平台。
腕上见品牌腕表感谢您的支持与厚爱!

二维码

目录

CONTENES

A-1产品性能及使用条件

A-2产品性能主要指标

A-3产品标识含义

B-1产品说明及操作指引

B-2两针/三针无日历石英手表

B-3单历/双历石英手表

A-1

产品性能及使用条件

A-1产品性能及使用条件

工作温度:
5°C~+50°C的温度(范围内)不停走;当工作温度超过时其走时精度会出现超差或不稳定甚至停走。在常温8°C~+38°C时其走时稳定。

防水性能:
根据表款不同，防水标准分为3ATM、5ATM、10ATM

走时误差:
腕上见专业时计（成都）商贸有限公司生产的石英、机械手表的走时精度均按国家标准来执行。

产品执行标准:
GB/T60442016 《指针式石英手表》，优等品。

QB/T1249-2013 《机械手表》,优等品或一等品。

GB/T301062013《钟表防水手表》，防水手表等级见手表底盖防水标记。
GB/T1901.1-2006《表壳体及其附件金合金覆盖层》第1部分:一般要求
(是否要)

A-2产品性能主要指标
指针式石英手表误差:土20秒/月(考虑到环境温差)

机械手表(满条状态)

| 产品类型 | 项目 | 指标 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 平均瞬时日差或平均实走日差s/d | 优等 | 一等 |  |
| 指针式石英表 |  | -0.5~0.5 | -1~1 |  |
| 机械表 | 面上实走日差s/d | I型 | -10~25 | -20~50 |  |
|  |  | II型 | -15~40 | -30~70 |  |
|  | 瞬时日差s/d | 检查位置 | CH、3H、 6H、9H | CH、6H、 9H |  |
|  |  | I型 | -20~40 | -30~60 |  |
|  |  | II型 | -25~50 | -40~80 |  |

I型:指装配      一般指男装表。
II型:指装配      一般指中型表或女装表。

A-3产品标识含义
WS 88888或以纯数字开头的字符串:
代表该产品的具体型号

| 英文标示 | 对应位置 | 中文意思 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3ATM WATER RESISTANT | 底盖或底盖玻璃上 | 3度防水 | 生活防水 |
| 5ATIM WATER RESISTANT | 底盖或底盖玻璃上 | 5度防水 |  |
| 10ATM WATER RESISTANT | 底盖或底盖玻璃上 | 10度防水 |  |
| ALL STAINLESS STEEL | 底盖 | 全不锈钢表壳表带 |  |

| QUARTZ | 字面 | 石英手表 | 指针式石英表 |
| --- | --- | --- | --- |
| MECHANICAL | 字面 | 机械表 |  |
| AUTOMATIC | 字面 | 自动机械表 |  |
| TOURBILLION | 字面 | 陀飞轮机械表 |  |
| SWISSMOVT | 字面 | 瑞士机芯 |  |
| JAPANMOVT | 字面 | 日本机芯 |  |
| GREEN POWER | 字面 | 环保动能 | 可自动充电的机芯 |
| MULTI FUNCTION | 字面 | 多功能手表 |  |
| SAPPHIRE | 字面 底盖 | 人工蓝宝石表玻璃 |  |
| CHRONOMETER | 字面 | 带有计时秒表功能的产品 |  |
| 24K GOLD COIN | 字面 | 24K金币 |  |

| CASE | 底盖 | 表壳 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PUSH | 字面或表壳 | 按的 | 调节功能开关 |
| 18kROSE GOLD BEZEL | 底盖 | 18K或包18K玫瑰金圈口 |  |
| 18k GOLD BEZEL | 底盖 | 18K金圈口或包18K金圈口 |  |
| DIAMOND | 字面 底盖 | 钻石 |  |
| SAPPHIRE CRYSTAL | 底盖 | 人工蓝宝石表玻璃 |  |
| TUNGSTEN BEZEL &LNK | 底盖 | 粘接钨钢圈口及中珠 |  |
| 18k GOLD | 字面 底盖 | 18K金币或镶件 |  |
| CERAMIC | 底盖 | 带有金属陶瓷的产品 |  |
| BAND | 底盖 | 表带 |  |
| ALL TUNGSTEN | 底盖 | 钨钢表壳钨钢表带 | 底盖表扣架除外 |

| GENUINE LEATHER | 表带背面 | 真皮 | 泛指牛皮 |
| --- | --- | --- | --- |
| CROCODILE | 表带背面 | 鳄鱼皮带 | 指表带面箍环 |
| ALLIGATOR FAIT MAIN | 表带背面 | 鳄鱼皮带 | 指表带面箍环 |
| SUN | 字面或周历盘 | 星期天 |  |
| MON | 字面或周历盘 | 星期一 |  |
| TUE | 字面或周历盘 | 星期二 |  |
| WED | 字面或周历盘 | 星期三 |  |
| THU | 字面或周历盘 | 星期四 |  |
| FRI | 字面或周历盘 | 星期五 |  |
| SAT | 字面或周历盘 | 星期六 |  |
| JAN | 字面或周历盘 | 一月 |  |

| FEB | 字面或周历盘 | 二月 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| MAR | 字面或周历盘 | 三月 |  |
| APR | 字面或周历盘 | 四月 |  |
| MAY | 字面或周历盘 | 五月 |  |
| JUN | 字面或周历盘 | 六月 |  |
| JUL | 字面或周历盘 | 七月 |  |
| AUG | 字面或周历盘 | 八月 |  |
| SEP | 字面或周历盘 | 九月 |  |
| OCT | 字面或周历盘 | 十月 |  |
| NOV | 字面或周历盘 | 十一月 |  |
| DEC | 字面或周历盘 | 十二月 |  |

B-1

产品说明及操作指引

B-1产品说明及操作指引

图片
逆时针方向
顺时针方向
柄头

注意事项
螺纹柄头与普通柄头的区分
我公司螺纹柄头出厂时处于锁紧状态，当按顺时针方向转动柄头时，柄头无转动现象则为螺纹柄头，柄头可旋转则为普通柄头。
普通柄头调完后直接推回原位，螺纹柄头需带按压同时顺时针方向旋转至原位。

B-2两针/三针无日历石英手表

分针
时针
秒针

0 1 柄头

操作说明:
➊“0”档位:手表正常运行位置
❷"1”档位:旋转柄头调整时针和分针

注意事项:
当柄头在“1”档位时，处于调时和调校功能状态，为防止手表进水损坏机芯，调节完毕后请务必将柄头推回“0”档位。

设定时间:
1、当秒针运行至12点钟位置时,将柄头拉出至"1"档位。秒针停走;两针石英表因无秒针则可直接将柄头拉出至“1” 档位。
2、顺时针方向旋转柄头，将时针、分针调整到准确时间。两针石英表因手表机芯齿轮结构特点，为确保分针指向时间的精确性，可在调节时将分针调节到校对时间稍前2分钟的位置，然后再将柄头推回“O”档位。
3、时针和分针调节结束后，参照标准时间，当标准时间运行到0秒时将柄头推回到“O”档位，此时秒针开始运行，校对过程完毕。

B-3单历/双历石英手表

图片

分针
时针
秒针

星期 日期

0 1 2柄头
1、单历即手表具有日历显示功能。
2、双历即手表具有星期和日历显示功能。

操作说明:
➊“O”档位:手表正常运行位置。
❷"1”档位:顺时针方向旋转柄头调节星期(显示文字有中文和英文两种可供选择)。逆时针方向旋转柄头调节日期。柄头在该档位时，调节手表日期与星期设置处于快拨档位。

❸“2”档位:旋转柄头调整时针和分针。
注意事项:
1、部分表款调整日期和日历时柄头旋转方向与以上操作相反。
2、当柄头在“1”、“2”档位时，手表柄头易受外力产生变形其防水功能将失去。为防止手表进水损坏机芯，调节完毕后，请务必将柄头推回“O” 档位。
3、手表日期和星期显示自动调整是在21: 00-3:00之间进行，所以在21: 00-3:00之间禁止使用快拨调节日期、星期功能，否则将可能损坏手表机芯。
4、机芯出厂时按每月31天来设置日期，故逢小月时需要手动调整日期。

设定时间、日期及星期:
1、因手表机芯自身无法识别12点钟位置是凌晨还是中午，所以需要首先将柄头拉出至“1”档位，快拨调节日期、星期至现在日期、星期的前一天(例:今天为27号星期一,则需先调节日期至26号星期日)。
2、当秒针运行至12点钟位置时，将柄头拉出至“2”档位，秒针停走。顺时针方向旋转柄头，转动时针、分针慢拨调节日期、星期显示，当日期、星期显示变动为现在日期、星期时，此时明确时间为当日凌晨，再调整时针、分针至正确时间即可。
3、调整时针和分针后，参照标准时间，当标准时间到0秒时将柄头推回至“O” 档位，此时秒针开始运行，校对过程完毕。

上条说明:
本公司所采用的自动机械机芯均含有手动上条功能。根据正常的能量转换测算:建议每天至少佩戴8小时以上才能确保手表有足够能量维持运行。若手表在静止状态或日常活动量较小时，建议手工上条(即顺时针方向转动把的)30圈补充能量。有能量指针功能的手表可根据指针显示的时间来决定手工上条情况。
手工上条机械手表，需每天在固定时间段上条，以保证机芯有足够能量运行。

止秒说明:
机械手表根据其设计原理分为可止秒手表和不可止秒手表。有止秒装置手表其走时精度要高于无止秒装置手表。
可止秒手表在把的拉出拨针位置时，指针停止运行即对秒。
不可止秒手表无此功能，但不影响手表走时精度。

设定时间、日期及星期:
1、逆时针方向旋转柄头解除螺旋柄头锁紧状态，待柄头弹出后，再进行相应调节。
2、因手表机芯自身无法识别12点钟位置是凌晨还是中午，所以需要首先将柄头拉至“1”档位，快拨调节日期、星期至现在日期、星期的前一天(例:今天为27号星期一，则需先调节至26号星期日)。
3、当秒针运行至12点钟位置时，将柄头拉至“2”档位，秒针停走(部分机械表机芯无止动表针，慢拨调节日期、星期显示，当日期、星期显示变动为现在日期、星期时，此时明确时间为当日凌晨，再调节时针、分针至正确时间即可。
4、调节完时针和分针后，参照标准时间，当标准时间到0秒时将柄头推回至“0”档位，此时秒针开始运行。稍用力按压柄头顺时针方向旋转，使柄头锁紧至“M0” 档位，校对过程完毕。
5、机芯出厂时按每月31天来设置日期，故逢小月时需要手动调节日期。